Pos. ....) 	TOPJOB® S 2-Leiter-Durchgangsklemme

4 (6) mm²

----------------------------------------

____ Stück	TOPJOB® S 2-Leiter-Durchgangsklemme

4 (6) mm²

für Anwendungen Ex e II geeignet

Bemessungsdaten gemäß:

IEC/EN 60947-7-1

Bemessungsspannung (III / 3): 800 V

Bemessungsstoßspannung (III / 3): 8 kV

Bemessungsstrom:  32 A

Bemessungsspannung EN (Ex e II): 550 V

Nennstrom (Ex e II): 30 A

Bemessungsstrom 2: 41 A

Nennquerschnitt: 4 mm²

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG

Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar:

1 … 6 mm² / 14 … 10 AWG

Feindrähtiger Leiter:

0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG

Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse,

direkt steckbar, min.:

0,75 mm² / 18 AWG

Anschlusstechnik

Push-in CAGE CLAMP®

Montage auf Tragschiene TS 35

Abmessung (BxHxT):

6,2 x 32,9 x 52,3 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grau

Fabrikat:	WAGO

Typ:	2004-1201

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______