Pos. ....) 	X-COM®-SYSTEM 2,5 (4 „f“) mm²

2-Pin/2-Pin-Doppelstock-Basisklemmen

----------------------------------------

____ Stück	X-COM®-SYSTEM 2,5 (4 „f“) mm²

2-Pin/2-Pin-Doppelstock-Basisklemmen

Durchgangs-/Durchgangsklemme,

L/L

Hinweis: 2-Leiter-Federleisten

sind nicht einsetzbar.

Bemessungsspannung (III / 3): 500 V

Bemessungsstoßspannung (III / 3): 6 kV

Bemessungsstrom: 16 A

Abmessung (BxHxT):

5 x 37,1 x 88,6 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grau

Fabrikat:	WAGO

Typ:	870-151

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______