Pos. ....) 	X-COM®-SYSTEM 2,5 (4 „f“) mm²

4-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme

----------------------------------------

____ Stück	X-COM®-SYSTEM 2,5 (4 „f“) mm²

4-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme

4-Leiter/2-Pin-Schutzleiterklemme,

intern gebrückt,

PE

Achtung:

2-Leiter-Federleisten sind nicht

einsetzbar.

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG

Feindrähtiger Leiter:

0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG

Anschlusstechnik

CAGE CLAMP®

Abmessung (BxHxT):

5 x 39,8 x 91 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grün-gelb

Fabrikat:	WAGO

Typ:	870-1137

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______