Pos. ....) 	TOPJOB® S Doppelstock-Doppeltrennklemme

2,5 (4) mm², L/L

----------------------------------------

____ Stück	TOPJOB® S Doppelstock-Doppeltrennklemme

2,5 (4) mm², L/L

mit 2 schwenkbaren Trennmessern

Bemessungsdaten gemäß:

IEC/EN 60947-7-1

Bemessungsspannung (III / 3): 400 V

Bemessungsstoßspannung (III / 3): 6 kV

Bemessungsstrom: 16 A

Nennquerschnitt: 2,5 mm²

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG

Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar:

0,75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG

Feindrähtiger Leiter:

0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG

Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse,

direkt steckbar, min.:

0,75 mm² / 18 AWG

Anschlusstechnik

Push-in CAGE CLAMP®

Montage auf Tragschiene TS 35

Abmessung (BxHxT):

5,2 x 47,3 x 108 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grau

Fabrikat:	WAGO

Typ:	2002-2951

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______