Pos. ....) 	Trenn- und Messklemme, 6 mm²

mit berührungssicheren Prüfbuchsen

----------------------------------------

____ Stück	Trenn- und Messklemme, 6 mm²

mit berührungssicheren Prüfbuchsen

für Prüfstecker Ø 4 mm,

z. B. für Stromwandlerschaltungen,

Trennhebel orange

Hinweis:

92 mm /3.62 inch max. Umschwenkhöhe

des Trennhebels (einschließlich

Kupplungselement)

Bemessungsspannung (III / 3): 500 V

Bemessungsstoßspannung (III / 3): 6 kV

Bemessungsstrom: 30 A

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

0,2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG

Feindrähtiger Leiter:

0,2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG

Anschlusstechnik

CAGE CLAMP®

Montage auf Tragschiene TS 35

Abmessung (BxHxT):

8 x 75 x 122 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grau

Fabrikat:	WAGO

Typ:	282-870

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______