Pos. ....) 	2-Leiter-Trenn- und Messklemme

2,5 mm²

----------------------------------------

____ Stück	2-Leiter-Trenn- und Messklemme

2,5 mm²

mit Prüföffnung für Prüfstecker Ø 2 mm

und Ø 2,3 mm,

mit schwenkbarem Trennmesser,

Trennmesserhalter orange

Bemessungsspannung (III / 3): 400 V

Bemessungsstoßspannung (III / 3): 6 kV

Bemessungsstrom: 16 A

Nennquerschnitt: 1 mm ²

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG

Feindrähtiger Leiter:

0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG

Hinweis (Leiterquerschnitt)

12 AWG: THHN, THWN

Anschlusstechnik

CAGE CLAMP®

Montage auf Tragschiene TS 35

Abmessung (BxHxT):

5 x 45,5 x 69,5 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grau

Fabrikat:	WAGO

Typ:	280-870

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______