Pos. ....) 	Sicherungsklemme, 16 mm²

für Rundsicherungen

----------------------------------------

____ Stück	Sicherungsklemme, 16 mm²

für Rundsicherungen

10 x 38 mm; ¹³⁄₃₂“ x 1½“,

für Photovoltaikanwendungen,

mit Defektanzeige,

DC 230 … 1000 V,

für Tragschiene DIN 35 gemäß EN 60715,

Temperaturbereich Handhabung

von -35°C … +85°C,

1-polig

Hinweis:

Die elektrischen Daten werden

durch die Sicherung und

Defektanzeige bestimmt.

Rundsicherungen sind nicht im

WAGO-Lieferprogramm enthalten.

Bemessungsdaten gemäß:

IEC/EN 60947-7-3

Art der Spannung: DC

Bemessungsspannung (III / 3): 1000 V

Bemessungsstrom: 32 A

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

2,5 … 16 mm² / 16… 6 AWG

Feindrähtiger Leiter:

2,5 … 16 mm² / 16… 6 AWG

Anschlusstechnik

CAGE CLAMP®

Montage auf Tragschiene TS 35

Abmessung (BxHxT):

17 x 55 x 105 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: lichtgrau

Fabrikat:	WAGO

Typ:	811-317

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______